光纤传输器

产品使用手册

凯新创达（深圳）科技发展有限公司

版本号： V1.01.01

2015年10月

目录

一、	产品简介	1

二、	产品指标	2

三、	详细规格说明：	3

四、	设备操作及功能说明	2

4.1 操作顺序说明........................................................................2

4.2 光纤发射器设备面板说明.........................................................2

4.3 光纤接收器设备面板说明.........................................................3

五、常见故障...........................................................................................3

六、标配清单...........................................................................................4

七、版本及制作信息...............................................................................4

设备通电前，需要检查确保机箱接地良好，以防止机壳产生静电放电而危及设备和

人身安全，并起到良好的屏蔽效果，在安装、使用和维护时，请遵守以下事项：

请注意机箱接地良好

( 需要进行设备移动或其他需要断电的工作时，要关断所有的电源，包括电源开关，拔掉 电源插头等，以确保您和设备的安全。注：阴雨潮湿天气或长时间不使用时，应关闭电源总闸。

( 不能在电源线、信号线、通讯线等线缆上压放物品，应避免线缆踩踏或挤压，以防止出                                                      现漏电或短路等危险。

( 从设备上插、拔信号线时，设备需要断电，以免损坏设备。带电插拔造成的损坏不在保修范围。

( 应合理安置设备，设备电源在工作时会发热，因此要保持工作环境的良好通风，以免温度过高而损坏设备。如装入标准机架、机箱、机柜，或放置在稳固平台的工作台面上，防止设备跌落。

( 设备工作坏境要注意防尘、防潮，不要将系统设备置于过冷或过热的地方。

- 注意避免液体浸泡和溅入设备内部，尤其要防止化学品或液体洒在设备上或其附近。

( 所有的维修工作应由专业维修维修人员完成，未经培训不要尝试自己维修设备，防止电击危险，以免发生意外事故或加重设备损坏程度。

一、产品简介

凯新创达光纤传输器为工程级高清信号传输器，采用单根单模光模块设计，支持DVI信号2KM传输（可升级至10KM），支持V-EDID技术，支持HDCP，光纤传输灵敏度高，不受电磁噪声干扰，高带宽，通讯量大衰减小，传输距离远，可满足不同用户高清音视控集成所需。

# 二、产品指标

- DVI信号通过光纤的方式进行传输；

- 支持光纤传输2KM（可升级至10KM），

- 支持VESA和HDTV标准下各种单通道分辨率；

- 支持多种色彩空间，支持视频传输以及倍频功能；

- 支持HDMI1.3a，HDCP1.2，DVI1.0协议；

| 名称 | 光纤发射器 | 光纤接收器 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | MFO-DVI-2KT | MFO-DVI-2KR |
| 输入 | DVI信号输入 | 光纤输入 |
| 输出 | 光纤输出 | DVI信号输出 |
| 协议 | HDMI1.3a，HDCP1.2，DVI1.0 |
| 色彩空间 | 支持RGB444，YUV色彩空间 |
| 分辨率 | 支持：800*600@60Hz---1920*1200@60Hz（VESA标准），480i---1080p@60Hz（HDTV标准）分辨率 |
| 传输距离 | 2KM(可升级至10KM) |
| 充电电压 | DC5V |
| 尺寸 | 154x142x44(mm) | 工作温度 | -10℃- 50℃ |
| 重量 | 约0.85KG | 储存温度 | -25℃- 55℃ |
| 功耗 | ≤10W |

# 三、  详细规格说明：

# 设备操作

# 注意事项：请使用下面的安装顺序，如果没有正确遵循安装顺序，设备可能不工作或工作不正常。

4.1 操作顺序说明：

- 将信号源接入到光纤发射器（MFO-DVI-2KT）的DVI信号端口；

- 使用光纤线将发射器（MFO-DVI-2KT）和接收器（MFO-DVI-2KR）进行连接；

- 在接收器（MFO-DVI-2KR）的DVI信号输出端口接上显示设备；

- 将发射器和接收器分别接上电源；

4.2 发射器设备面板说明：

DVI光纤传输器发射端

- 电源接口；

- 指示灯：POWER-电源指示灯，SIP-光纤线连接指示灯，光纤线连接正常后常亮，HDCP-数据传输指示灯，有数据传输时闪烁；

- 光模块接口，光纤信号输出；

4、串口，只要一对传输线就可以实现双向通信；

5、DVI接口，将输入信号接入此接口；

# 4.3 接收器设备面板说明

# DVI光纤传输器接收端

1、电源接口；

2、指示灯：POWER-电源指示灯，SIP-光纤线连接指示灯，光纤线连接正常后常亮，HDCP-数据传输指示灯，有数据传输时闪烁；

3、光模块接口，光纤信号输入；

4、串口，只要一对传输线就可以实现双向通信；

5、DVI接口，连接到显示设备；

# 五、常见故障说明

⑴ 显示器上没有任何反应

◆确保所有使用外部电源的的插销、插座紧固连接。

◆检查显示器是否打开电源以及是否正常运行。

◆确保设备和显示设备的连接线是正确的，而且显示器也选到了相对应的输入通道。

(2) 屏幕图像黑边或者溢出

◆设置显示器的显示模式，一般选择全屏模式。

◆选择合适的分辨率输出。

# ◆通过按键对图像进行缩放

# 六、 标配清单

在使用产品之前请认真确认查阅产品包装箱，避免设备的缺失给您带来不必要的麻烦，如产品出现缺失或故障问题请联系我们，我们会根据相关的条款为您服务！

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光纤传输器 | 1 | 对 |
| 2 | 电源适配器5V2A | 1 | 个 |
| 3 | 光纤模块 | 1 | 对 |
| 4 | 合格证 | 1 | 张 |
| 5 | 保修卡 | 1 | 张 |
| 6 | 说明书 | 1 | 本 |

# 版本及制作信息

| 版本说明（文档号：DOC-*MMF-0001#） |
| --- |
| 日期 | 版本号 | 描述 |
| 2015年10 | V1.01.01 | 首版 |

联系我们

凯新创达(深圳)科技发展有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道石新社区塘头大道 196 号 A 座

301-10

传真：86-0755-29377262

网址：www.kensence.com

邮箱：Service@kensence.com

# Text boxes

安全指示