KVM切换器(KVM-HDMI0301)                       使用说明手册

凯新创达（深圳）科技发展有限公司

版本号： V1.01.01

2019年5月

目录

一、产品简介	1

二、产品指标	1

三、规格说明：	1

四、设备操作及功能说明	1

4.1 操作顺序说明..................................................................2

4.2 设备操作及功能说明............................................................2

4.3 EDID功能说明.................................................................2

五、常见故障...............................................................................3

六、标配清单...............................................................................3

七、版本及制作信息       	3

设备通电前，需要检查确保机箱接地良好，以防止机壳产生静电放电而危及设备和

人身安全，并起到良好的屏蔽效果，在安装、使用和维护时，请遵守以下事项：

请注意机箱接地良好

( 需要进行设备移动或其他需要断电的工作时，要关断所有的电源，包括电源开关，拔掉 电源插头等，以确保您和设备的安全。注：阴雨潮湿天气或长时间不使用时，应关闭电源总闸。

( 不能在电源线、信号线、通讯线等线缆上压放物品，应避免线缆踩踏或挤压，以防止出                                                      现漏电或短路等危险。

( 从设备上插、拔信号线时，设备需要断电，以免损坏设备。带电插拔造成的损坏不在保修范围。

( 应合理安置设备，设备电源在工作时会发热，因此要保持工作环境的良好通风，以免温度过高而损坏设备。如装入标准机架、机箱、机柜，或放置在稳固平台的工作台面上，防止设备跌落。

( 设备工作坏境要注意防尘、防潮，不要将系统设备置于过冷或过热的地方。

- 注意避免液体浸泡和溅入设备内部，尤其要防止化学品或液体洒在设备上或其附近。

( 所有的维修工作应由专业维修维修人员完成，未经培训不要尝试自己维修设备，防止电击危险，以免发生意外事故或加重设备损坏程度。

# 产品简介

KVM-HDMI0301是一款新型智能语音切换器，产品支持3路HDMI信号输入，1路HDMI信号输出，最大分辨率可达4K@60Hz,不仅可以通过传统的按键方式切换信号还可以通过语音切换，同时还支持KVM传输功能和自定义EDID功能，产品可满足不同用户音视控集成所需，适用于视频会议、安防监控、广播电视、智能小区等多种应用场景。

# 产品指标

- 支持KVM传输功能；

- 嵌入式硬件设计，稳定性高；

- 最高支持4K@60Hz分辨率；

- 可自定义EDID,兼容性强；

- 支持多接口类型（TypeC,USB3.0,HDMI）；

- 工业级设计，7*24小时运行；

- 兼容MAC,Windows,Andriod设备；

# 三、  规格说明：

| 型号 | KVM-HDMI0301 |
| --- | --- |
| 名称 | KVM智能语音切换器 |
| 输入接口 | HDMI*3,USB 2.0*3 |
| 输出接口 | HDMI*1,USB 2.0*2 |
| 色彩空间 | 支持RGB444，YUV色彩空间 |
| 协议 | 支持HDMI 1.4,USB 2.0协议 |
| 分辨率 | 最大支持4K@60Hz分辨率（向下兼容） |
| 电源 | DC 5V 2A供电 |
| 尺寸mm | 108x18x108(w/h/d) | 工作温度 | -10℃- 50℃ |
| 重量 | 约0.3KG | 储存温度 | -25℃- 55℃ |
| 功耗 | ≤10W |

# 设备操作及功能说明

# 注意事项：请使用下面的安装顺序，如果没有正确遵循安装顺序，设备可能不工作或工作不正常。

4.1 操作顺序说明：

- 将信号源接入HDMI信号输入端口；

- 将HDMI输出端口连接到显示设备；

3.  将所有相关设备接上电源；

设备连接示意图

4.2 切换说明：

切换操作说明：

| 项目 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 按键说明 | 单击按键切换对应信号；长按按键1复位默认的EDID；长按按键2开启语音识别模式；长按按键3关闭语音识别模式 |
| 语音控制 | 欢迎词：你好，小新/你好，凯新；设备识别后会说“请吩咐”，若10秒无操作会说“再见”并退出命令模式（注意：听到“再见”2秒钟后再说欢迎词） 命令词：换信号1、换信号2、换信号3；设备识别后会切换信号并会说“信号X完成，再见”；若不成功会说“识别错误，再见”；若10秒无操作会说“再见”并退出命令模式（注意：在听到“请吩咐”1秒钟后再说命令词，听到“识别错误，再见”2秒钟后再说欢迎词） |

4.3 EDID功能说明

当设备连接显示设备后，即会自动读取显示器EDID信息，调用EDID信息时连按两次按键，对应指示灯闪两次，即调用成功。

# 五、常见故障说明

⑴ 显示器上没有任何反应

◆确保所有使用外部电源的的插销、插座紧固连接。

◆检查显示器是否打开电源以及是否正常运行。

◆确保设备和显示设备的连接线是正确的，而且显示器也选到了相对应的输入通道。

(2) 屏幕图像黑边或者溢出

◆设置显示器的显示模式，一般选择全屏模式。

◆选择合适的分辨率输出。

# 六、 标配清单

在使用产品之前请认真确认查阅产品包装箱，避免设备的缺失给你带来的不必要的麻烦，如产品出现缺失或故障问题请联系我们，我们会根据相关的条款为你服务！

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备主机 | 1 | 对 |
| 2 | 电源适配器 | 2 | 个 |
| 3 | 合格证 | 1 | 张 |
| 4 | 保修卡 | 1 | 张 |
| 5 | 说明书 | 1 | 本 |

# 版本及制作信息

| 版本说明（文档号：DOC-0001#） |
| --- |
| 日期 | 版本号 | 描述 |
| 2019年5月 | V1.01.01 | 首版 |

联系我们

凯新创达(深圳)科技发展有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道石新社区塘头大道 196 号 A 座19楼

传真：86-0755-27802825

网址：www.kensence.com

邮箱：Service@kensence.com

# Text boxes

安全指示