### UHD-KVM-CT/R(NT/R)

使用说明书

版本

V1.01.01 2020.12

UHD-KVM-CT/CR网络传输器

UHD-KVM-NT/NR网络传输器

凯新创达科技发展有限公司

KENSENCE Technic Development Co.,Ltd.

Tel.: +86-0755-27802825

email: web@kensence.com

http://www.kensence.com

目录

一、产品简介	4

二、 产品指标	4

三、 规格说明	4

四、 设备操作及功能说明	5

五、常见故障说明	6

六、 标配清单	6

七、 版本及制作信息	7

设备通电前，需确保机箱接地良好，以防止机壳产生静电放电而危及设备和

人身安全，并起到良好的屏蔽效果，在安装、使用和维护时，请遵守以下事项：

请注意静电防护

( 需要进行设备移动或其他需要断电的工作时，要关断所有的电源，包括电源开关，拔掉 电源插头等，以确保您和设备的安全。注：阴雨潮湿天气或长时间不使用时，应关闭电源总闸。

( 不能在电源线、信号线、通讯线等线缆上压放物品，应避免线缆踩踏或挤压，以防止出                                                      现漏电或短路等危险。

( 从设备上插、拔信号线时，设备需要断电，以免损坏设备。带电插拔造成的损坏不在保修范围。

( 应合理安置设备，设备电源在工作时会发热，因此要保持工作环境的良好通风，以免温度过高而损坏设备。如装入标准机架、机箱、机柜，或放置在稳固平台的工作台面上，防止设备跌落。

( 设备工作坏境要注意防尘、防潮，不要将系统设备置于过冷或过热的地方。

- 注意避免液体浸泡和溅入设备内部，尤其要防止化学品或液体洒在设备上或其附近。

( 所有的维修工作应由专业维修维修人员完成，未经培训不要尝试自己维修设备，防止电击危险，以免发生意外事故或加重设备损坏程度。

# 一、产品简介

该款UHD-KVM-CT/CR（NT/NR）网络传输器使用CAT6/CAT7网线可以将HDMI信号延长到150米，支持HDBaseT 2.0标准，实现信号源与显示器设备间零延时无压缩长距离信号传输的作用。

该设备支持远程KVM功能，发射端和接收端分别带有USB从接口和USB主接口，它也支持传输双向红外控制信号（NT/NR不支持红外）和双向RS-232控制信号，打破距离限制，远程管理更便捷。

# 产品指标

- 支持超高清分辨率4Kx2K@60Hz 4:4:4；

- 支持HDBaseT 2.0，使用CAT6/7网线进行远距离传输（1080P@60Hz传输150米，4K@60Hz可传输100米）；

- 兼容HDMI2.0、HDCP2.2标准协议；

- 支持按键、双向USB 2.0、RS-232串口以及红外透传控制（UHD-KVM-NT/NR不支持红外功能）；

- 支持POC、POE供电模式（选配）；

- 支持音频加嵌、解嵌功能；

- 支持高清音频格式有LPCM2/5.1/7.1CH,Dolby Digital,DTS,Dolby TrueHD,DTS-HD Master Audio；

# 规格说明

| 产品型号 | UHD-KVM-NT/NR（CT/CR） |
| --- | --- |
| 传输协议 | HDBaseT |
| 传输介质 | CAT6/7 |
| 发射端 | 1xHDMI-IN/OUT，1xHDBaseT-OUT，1xUSB，1xAudio-IN |
| 接收端 | 1xHDMI-OUT，1xHDBaseT-IN，2xUSB，1xAudio-OUT |
| 控制协议 | RS-232 |
| 最高支持分辨率 | 4K@60Hz |
| 传输速率 | 16Gbps |
| 传输距离 | 3840x2160@60Hz最大100米，4K3D最大30米 |
| 标准协议 | HDMI2.0，HDMI1.4，DVI1.0，HDCP2.2 |
| 尺寸 | 142x44x154（mm） |
| 重量 | 230g |
| 工作温度 | 0～50ºC |
| 电源 | DC+12V/5A（外接） |

# 设备操作及功能说明

# 注意事项：请使用下面的安装顺序，若未正确遵循安装顺序，设备可能不工作或工作异常。

4.1 操作顺序说明：

设备可单独使用，也可以配合超高清拼控一体机使用。

- 将HDMI信号源和USB线接入发射端（UHD-KVM-CT/NT）对应接口；

- 使用CAT6/7网线连接发射端(UHD-KVM-CT/NT)和接收端(UHD-KVM-CR/NR)设备；

- 在接收端（UHD-KVM-CR/NR)的HDMI接口接入显示设备，USB接口接入键盘鼠标；

- 将所有相关设备接上电源。

设备连接示意图

4.2 面板说明：

# 发射端（UHD-KVM-CT）

# 接收端（UHD-KVM-CR）

4.3 KEY键功能说明：

# 将发射端用HDMI线缆连接至显示设备，长按“KEY”按键即可修改分辨率，短按则可实现音频加、解嵌功能。

# 五、常见故障说明

⑴ 显示器上没有任何反应

◆确保所有使用外部电源的的插销、插座紧固连接。

◆检查显示器是否打开电源以及是否正常运行。

◆确保设备和显示设备的连接线是正确的，而且显示器也选到了相对应的输入通道。

(2) 屏幕图像黑边或者溢出

◆设置显示器的显示模式，一般选择全屏模式。

◆选择合适的分辨率输出。

# 六、 标配清单

在使用产品之前请认真确认查阅产品包装箱，避免设备的缺失给你带来的不必要的麻烦，如产品出现缺失或故障问题请联系我们，我们会根据相关的条款为你服务！

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备主机 | 1 | 对 |
| 2 | 电源适配器 | 1 | 个 |
| 3 | 合格证 | 1 | 张 |
| 4 | 保修卡 | 1 | 张 |

# 版本及制作信息

| 版本说明（文档号：DOC-0001#） |
| --- |
| 日期 | 版本号 | 描述 |
| 2020年12月 | V1.01.01 | 首版 |

# Text boxes

安全指示