### FO-HDMI-2KNT/NR

使用说明书

版本

V1.01.01 2021.05

FO-HDMI-2KNT/NR光纤传输器

凯新创达科技发展有限公司

KENSENCE Technic Development Co.,Ltd.

Tel.: +86-0755-27802825

email: web@kensence.com

http://www.kensence.com

目录

一、产品简介	4

二、 产品指标	4

三、 规格说明	4

四、 设备操作及功能说明	4

五、常见故障说明	6

六、标配清单	6

七、版本及制作信息	6

设备通电前，需确保机箱接地良好，以防止机壳产生静电放电而危及设备和

人身安全，并起到良好的屏蔽效果，在安装、使用和维护时，请遵守以下事项：

请注意静电防护

( 需要进行设备移动或其他需要断电的工作时，要关断所有的电源，包括电源开关，拔掉 电源插头等，以确保您和设备的安全。注：阴雨潮湿天气或长时间不使用时，应关闭电源总闸。

( 不能在电源线、信号线、通讯线等线缆上压放物品，应避免线缆踩踏或挤压，以防止出                                                      现漏电或短路等危险。

( 从设备上插、拔信号线时，设备需要断电，以免损坏设备。带电插拔造成的损坏不在保修范围。

( 应合理安置设备，设备电源在工作时会发热，因此要保持工作环境的良好通风，以免温度过高而损坏设备。如装入标准机架、机箱、机柜，或放置在稳固平台的工作台面上，防止设备跌落。

( 设备工作坏境要注意防尘、防潮，不要将系统设备置于过冷或过热的地方。

- 注意避免液体浸泡和溅入设备内部，尤其要防止化学品或液体洒在设备上或其附近。

( 所有的维修工作应由专业维修维修人员完成，未经培训不要尝试自己维修设备，防止电击危险，以免发生意外事故或加重设备损坏程度。

# 一、产品简介

FO-HDMI-2KNT/R是一款新型信号传输器，支持最大分辨率可达4K@60Hz,可以将HDMI信号以光纤形式传输2KM（光模块可升级），传输过程损耗小、不受电磁干扰、安全性高，同时该产品支持KVM传输功能和自定义EDID功能，产品可满足不同用户音视控集成所需，适用于视频会议、安防监控、广播电视、智能小区等不同场景。

# 产品指标

- 嵌入式硬件设计，稳定性高；

- 最高支持4K@60Hz 4：2：0分辨率；

- 支持EDID功能和拨码功能；

- 支持远距离KVM传输功能；

- 支持光纤信号远距离传输；

- 支持3.5mm音频加嵌、音频解嵌；

- 工业级设计，7*24小时运行；

- 支持信号2KM传输(可升级光纤模组)；

# 规格说明

| 型号 | FO-HDMI-2KNT | FO-HDMI-2KNR |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 发射端 | 接收端 |
| 输入 | HDMI | Fiber |
| 输出 | Fiber | HDMI |
| 色彩空间 | 支持RGB444，YUV色彩空间 |
| 协议 | 支持HDMI 1.4,USB 1.1协议 |
| 分辨率 | 最大支持4K@60Hz分辨率（向下兼容） |
| 传输距离 | 2KM(可升级) |
| 电源 | DC 12V |
| 尺寸 | 155*85*30mm | 工作温度 | -10℃- 50℃ |
| 重量 | 约0.8KG | 储存温度 | -25℃- 55℃ |
| 功耗 | ≤10W | ≤10W |

# 设备操作及功能说明

# 注意事项：请使用下面的安装顺序，若未正确遵循安装顺序，设备可能不工作或工作异常。

4.1 操作顺序说明：

- 将信号源接入发射端（FO-HDMI-2KNT）的HDMI信号输入端口；

- 使用光纤线连接发射端（FO-HDMI-2KNT）和接收端（FO-HDMI-2KNR）；

- 在接收端（FO-HDMI-2KNR）的信号输出端用HDMI线连接显示设备；

- 将设备接上电源；

4.2 面板说明

FO-HDMI-2KNT/NR面板示意图

4.3 拨码开关说明

拨码开关是用来操作控制的地址开关，每一个键通过上下拨动至0/1侧来进行编码控制，接通为1，断开为0。

FO-HDMI-2KNT/NR的拨码开关控制如图（拨码表1/拨码表2）所示，根据拨码表中拨动DIP键的开关可设置对应的参数或功能。

以FO-HDMI-2KNT为例，将D5拨至0时为HDMI音频输入，拨至1时则为外部音频输入。

根据拨码表，D6拨至0，同时FO-HDMI-2KNR端D4也拨至0时，鼠标、键盘可用；当D6拨至1，同时FO-HDMI-2KNR端D4也拨至1时，则为RS232传输功能，打开串口工具，FO-HDMI-2KNT与FO-HDMI-2KNR可互相收发数据。

拨码表1

拨码表2

# 五、常见故障说明

⑴ 显示器上没有任何反应

◆确保所有使用外部电源的的插销、插座紧固连接。

◆检查显示器是否打开电源以及是否正常运行。

◆确保设备和显示设备的连接线是正确的，而且显示器也选到了相对应的输入通道。

(2) 屏幕图像黑边或者溢出

◆设置显示器的显示模式，一般选择全屏模式。

◆选择合适的分辨率输出。

# 六、标配清单

在使用产品之前请认真确认查阅产品包装箱，避免设备的缺失给你带来的不必要的麻烦，如产品出现缺失或故障问题请联系我们，我们会根据相关的条款为你服务！

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备主机 | 1 | 台 |
| 2 | 电源适配器 | 1 | 个 |
| 3 | 合格证 | 1 | 张 |
| 4 | 保修卡 | 1 | 张 |

# 七、版本及制作信息

| 版本说明（文档号：DOC-0001#） |
| --- |
| 日期 | 版本号 | 描述 |
| 2021年5月 | V1.01.01 | 首版 |

# Text boxes

安全指示