网络矩阵管理平台

安卓端操作说明

- 登录

账户和密码:输入正确的账号密码点击“登录”即可成功登录。

- 主界面

登录成功后进入默认模式即矩阵模式

- 可对信号进行预览回显和无缝切换

预览回显：在输入列表中能对输入源进行实时预览，在输出列表中能对输出端画面进行回显。

- 切换操作：

- 单画面切换：将需要切换的信号源长按拖至要切换的显示屏画面（如下图所示）。

- 单画面切至所有画面：将需要切换的信号源长按拖至切换所有屏图标（如下图所示）。

- 场景管理

点击  “场景”图标可进入场景管理界面（注：仅支持全局界面场景进行场景保存、调用、增加、备注、删除等操作，不可自定义单一场景）。

- 可添加当前场景

点击 “增加”图标将场景命名后按“确定”即可添加场景

- 点击“保存”图标可将场景进行保存

- 点击“调用”图标可将已添加的场景进行调用

- 点击“删除”图标可将已保存的场景进行删除

- 菜单

进入菜单可进行设备管理和屏幕墙管理等操作

点击  “菜单”图标可进入主菜单界面

3.1设备管理

可对设备进行实时状态监测、设备重启、备注、删除等操作。

- 备注设备

点击“备注”图标设置设备名称，并保存即可进行设备备注。

- 重启设备

点击“重启”图标即可重启设备。

- 删除设备

点击“删除”图标，选择需要删除的设备，点击确认即可删除设备。

3.2屏幕墙管理

点击“屏幕墙管理”图标，即可进入屏幕墙管理，可对屏幕进行增加、备注、删除等操作。

- 新建屏幕墙

点击“增加屏幕墙”图标设置屏幕墙名称，并保存即可新建屏幕墙。

选择布局方式

选择行和列的数量，最大布局上限为8x8，点击继续进行屏幕绑定。

绑定屏幕

根据现场布局进行屏幕绑定（自动按照现场屏幕进行排序，选择对应信号源并长按拖至对应屏幕即可绑定，更方便、快捷、正确的进行屏幕绑定）。

选择布局模式（拼接模式和单屏模式，可全选）。

- 删除屏幕墙

点击“删除屏幕墙”图标，可将以保存的屏幕墙进行删除。

3.3拼接模式

绑定完成后回至主界面，选择新建的拼接墙（当前为“会议室”）。

选择布局模式（拼接模式/单屏模式），当前为“拼接模式”，可对所选界面布局进行拼接处理。

3.4中控模式

在主界面点击“中控平台”图标即可融合中控，可搭配凯新创达中控系统使用。